附件4：  表1：

第四届报轮组实际操作竞赛实施印刷抽样登记表

| 单位 |  | 姓名 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 机型 | 单倍径 小滚筒 | 双倍径 小滚筒 | 机速 |  |
|  |  |  | 单倍径 大滚筒 | 双倍径 大滚筒 |  |  |
|  | 实 施 印 刷 |
| 取样条件 | 1、印刷产品为全国印刷大赛报轮组统一专用版（单面彩，对开四版，版芯510×350mm）。不论何种机型都选取最外一张为参赛样（当无法确认参赛样张时，在非参赛印版上做标记）； 2、墨键全部归零，不得使用油墨预置系统和自动套准系统； 3、机速在额定机速的三分之一以上。 4、使用操作台放墨的只允许考生本人操作，无操作台放墨的除本人外，允许有一位助手协助放墨。 5、前后考生在同一机台上考核时，印版版面内容要调换方向。 |
| 取样规则 | 1、合压后抽取第1000和第1001分作为样报。样报一式两份，一份用于初赛，由各分赛区评分；一份用于决赛，由大赛组委会评分。 2、样报抽取后，当着选手（或被考单位人员）面分别装入两个专用口袋并用专用封条密封，密封后当执裁判员要在封条与口袋相交处签字； 3、专用口袋上附统一登记表，主要信息包括：选手姓名、单位、联系方式、使用机型（单倍径小滚筒、单倍大滚筒、双倍径小滚筒、双倍径大滚筒）、额定机速、裁判员、选手签字等。 4、填写登记表（可赛前填好），裁判员、选手签字（可赛完签）。裁判员签字处应有至少2位来自不同单位、与选手无利害关系的国家级在册裁判员签字。 5、实操样张不符合取样规则的选手将被取消决赛资格。 |
| 裁判员签字 | 裁判员 | 来 自 单 位 | 姓 名 |
|  | 第一裁判员 |  |  |
|  | 第二裁判员 |  |  |
| 选手签字 |  |

2014年   月   日

注：此表贴在（存放样报的）专用口袋外面，一式两份。

表2：

第四届报轮组胶印机操作技能竞赛（初赛）印刷前准备

选手姓名:                                          选手编号：

| 试题名称编号 | 印刷前的准备 | 竞赛时 40分钟 |
| --- | --- | --- |
| 评价要素 | 配分 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 使用电导仪检测润版液 | 1×3 (5分钟) | 正确较准电导仪得1分 |  |
|  |  |  | 正确检测并报出电导率、PH值1分 |  |
|  |  |  | 正确清洁电导仪得1分 |  |
| 2 | 鉴别生产印版 | 3 (5分钟) | 分错色版或版位扣3分 |  |
|  |  |  | 印版版面有质量问题扣1分 |  |
| 3 | 印刷机准备 | 0.5×8 (5分钟) | 安全检查（机器周围及内部有无异物） |  |
|  |  |  | 水路检查（水位、水斗、进水、回水） |  |
|  |  |  | 墨路检查（墨斗、墨辊墨层） |  |
|  |  |  | 气路检查（离合水墨辊、滚筒） |  |
|  |  |  | 油路检查（油池、折报机雨淋） |  |
|  |  |  | 检查橡皮布（点动转车检查一周） |  |
|  |  |  | 阅读生产通知单，清除标记 |  |
|  |  |  | 打匀油墨 |  |
| 合计配分 | 10 |  |  |
| 参赛信息 | 机器类型:单幅单倍径 单幅双倍径 双幅双倍径 双幅单倍径 印刷速度: 产品类型:单彩 双彩 |

裁判员（签名）：

年   月   日

竞赛说明：

检查印版只考核生产印版检查,开机错版扣3分,开机后版面有划痕等脏迹扣1分。

表3：

第四届报轮组实际操作竞赛记分总表（决赛）

| 单位 |  | 姓名 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目 | 得分 | 竞 赛 内 容 | 考评分 |
| 第一单元印刷前准备 | 10分 | 1.印前润版液导电率、PH值的检测和调整 |  |  |
|  |  | 2.生产印版鉴别 |  |  |
|  |  | 3．开机前的各项准备 |  |  |
| 第二单元实施印刷 | 彩色版 60% | 30分 | 12 | 四色实地密度 |  |  |
|  |  |  | 12 | 四色油墨K值 |  |  |
|  |  |  | 6 | 中性灰偏差 |  |  |
|  |  | 20分 | 墨色均匀度（密度最大偏差） |  |  |
|  |  | 25分 | 套印 |  |  |
|  | 黑白版 40% | 25分 | 外观 |  |  |
|  |  | 25 | 密度 |  |  |
|  |  | 25 | 网点增大值 |  |  |
|  |  | 25 | 墨色均匀度 |  |  |
|  |  | 25 | 外观 |  |  |
| 第三单元印品质量检查 | 10分 | 对所提供的样报的质量鉴定结果 |  |
| 第四单无考核印 版鉴别 | 10分 | 对提供的印版质量进行鉴别 |  |
| 竞赛评 分意见 | 总分： 书 裁判员： |

2014年   月   日

表4：

第四届报轮胶印机实操技能竞赛实施印刷（彩版阶调、色彩）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 阶调、色彩 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 分项 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 四色实地密度 | 黑色 |  | 以1.10为基准密度每小于0.01减0.2分 |  |
|  |  | 黄色 |  | 以0.90为基准密度每小于0.01减0.2分 |  |
|  |  | 品红 |  | 以0.94为基准密度每小于0.01减0.2分 |  |
|  |  | 青色 |  | 以0.94为基准密度每小于0.01减0.2分 |  |
| 2 | 四色油墨K值 | 黑色 |  | 达到0.16得2分,每±0.01,±0.2分 |  |
|  |  | 黄色 |  | 达到0.15得2分,每±0.01,±0.2分 |  |
|  |  | 品红 |  | 达到0.13得2分,每±0.01,±0.2分 |  |
|  |  | 青色 |  | 达到0.12得2分,每±0.01,±0.2分 |  |
| 3 | 中性灰 | KB30% |  | ΔE＜3得6分，每超0.1单位减0.2分。 |  |
| 合计配分 | 30 |  | 合计得分 |  |

裁判员（签名）

复核员（签字）

2014年   月   日

表5：

第四届报轮胶印机操作技能竞赛（彩版套印）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 套印 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 配分 | 等级 | 评分标准 | 实际得分 |
| 套印误差 | 25 | A | 套印误差＜0.10 mm,得25分 |  |
|  |  | B | 0.10 mm＜套印误差≤0.15 mm得20分 |  |
|  |  | C | 0.15 mm＜套印误差≤0.20 mm得15分 |  |
|  |  | D | 0.20 mm＜套印误差≤0.25 mm得10分 |  |
|  |  | E | 0.25 mm＜套印误差≤0.30 mm得5分 |  |
| 合计配分 | 25 | 合计得分 |  |

裁判员（签名）

复审员（签字

2014年   月   日

表6：

第四届报轮胶印机操作技能竞赛（彩版墨色均匀度）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 墨色均匀度 |
| --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 配分 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 黑墨最大密度差 | 5 |  | 密度最大值减最小值,每0.05个差值减1分 |  |
| 2 | 黄墨最大密度差 | 5 |  | 密度最大值减最小值,每0.05个差值减1分 |  |
| 3 | 品墨最大密度差 | 5 |  | 密度最大值减最小值,每0.05个差值减1分 |  |
| 4 | 青墨最大密度差 | 5 |  | 密度最大值减最小值,每0.05个差值减1分 |  |
| 合计配分 | 20 |  | 合计得分 |  |

裁判员（签名）

复审员（签字）

2014年   月   日

表7：

第四届报轮胶印机实操技能竞赛实施印刷（彩色版外观）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 外观 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 脏迹 |  | 轻微每处扣2分，明显每处扣3，很明显每处扣4分，严重每处扣5分，很严重每处扣10分（很严重需由裁判长签字）。 |  |
| 2 | 破损 |  |  |  |
| 3 | 褶皱 |  |  |  |
| 4 | 天头地脚 |  | 天头≤或＞地脚2mm扣3分,超1.0mm加扣2分 |  |
| 5 | 正背套印 |  | 误差≤2.0mm，超标扣3分，每超1mm加扣2分 |  |
| 6 | 折正 |  | 一折误差≤3.0mm,二折误差≤5.0mm（超标同上） |  |
| 7 | 版芯漂移 |  | 版芯偏移≤3.0mm（超标同上） |  |
| 8 | 叨针眼 |  | 叨针眼≤5mm（超标同上） |  |
| 合计配分 | 25 | 合计得分 |  |

注：关于评分中轻微、明显、严重的界定

凡是可以用数据衡量的均以数据为依据，无法用数据衡量的暂以经验为依据，辅以相互复审。

（1）题字（实地）不均匀轻重程度用密度差或色差衡量，密度差ΔD≥0.03轻微，ΔD≥0.10为明显，ΔD≥0.20为严重；

（2）脏迹严重程度一是与纸张的密度差，二是面积。

密度差：直观可分辨为轻微；与纸张密度差ΔD≥0.05明显；ΔD≥0.10为严重。

面积：以一个四开版为基准，一个四开版为四块，每块按轻微、明显、严重三个等级扣分。

（3）严重墨色不匀、偏色、重影、脏版、白版、破损、套印误超过0.5mm，且严重影响阅读的，按废报处理，成绩为零。

裁判员（签名）

复核员（签字）

2014年   月   日

表8：

第四届报轮胶印机实操技能竞赛实施印刷（黑白版密度）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 密度、K值 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 配分 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 实地 密度 | 25 |  | 以1.10为基准密度每小于0.01减1分 |  |
| 2 | 黑墨 K值 | 25 |  | 达到0.16得15分,每±0.01±2分 |  |
| 合计配分 | 50 |  | 合计得分 |  |

裁判员（签名）

复核员（签字）

2014年   月   日

表9：

第四届报轮胶印机实操技能竞赛实施印刷

（黑白版网点增大值）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 网点增大值 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 配分 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 网点 增大 | 25 |  | 以26%为基准，超过或低于2%，每±1%，减5分。 |  |

裁判员（签名）

复核员（签字）

2014年   月   日

表10：

第四届报轮胶印机实操技能竞赛实施印刷（黑白版外观）

参赛选手编号：

| 评价内容 | 外观 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 脏迹 |  | 轻微每处扣2分，明显每处扣3，很明显每处扣4分，严重每处扣5分，很严重每处扣10分（很严重需由裁判长签字）。 |  |
| 2 | 破损 |  |  |  |
| 3 | 褶皱 |  |  |  |
| 4 | 天头地脚 |  | 天头≤或＞地脚2mm扣3分,超1.0mm加扣2分 |  |
| 5 | 正背套印 |  | 误差≤2.0mm，超标扣3分，每超1mm加扣2分 |  |
| 6 | 折正 |  | 一折误差≤3.0mm,二折误差≤5.0mm（超标同上） |  |
| 7 | 版芯漂移 |  | 版芯偏移≤3.0mm（超标同上） |  |
| 8 | 叨针眼 |  | 叨针眼≤5mm（超标同上） |  |
| 合计配分 | 25 | 合计得分 |  |

注：关于评分中轻微、明显、严重的界定

凡是可以用数据衡量的均以数据为依据，无法用数据衡量的暂以经验为依据，辅以相互复审。

（1）题字（实地）不均匀轻重程度用密度差或色差衡量，密度差ΔD≥0.03轻微，ΔD≥0.10为明显，ΔD≥0.20为严重；

（2）脏迹严重程度一是与纸张的密度差，二是面积。

密度差：直观可分辨为轻微；与纸张密度差ΔD≥0.05明显；ΔD≥0.10为严重。

面积：以一个四开版为基准，一个四开版为四块，每块按轻微、明显、严重三个等级扣分。

（3）严重墨色不匀、重影、脏版、白版、破损、套印误超过0.5mm，且严重影响阅读的，按废报处理，成绩为零。

裁判员（签名）

复核员（签字）

2014年   月   日